## Info
Exportált költségvetés adatai
Költségvetés neve: | Veszprém, CHOLNOKY-CSARNOK - R03 - V03. egyenes rétegrendű lapostető a jelenlegi rétegek megtartásával
Leírás: | 8200 VESZPRÉM, CHOLNOKY JENŐ UTCA 21. (HRSZ_4273/126) ALATTI INGATLANON ÁLLÓ CHOLNOKY-CSARNOK TETŐFELÚJÍTÁSA ÉS SZIGETELÉS-KORSZERŰSÍTÉS
Költségvetés jellege: | Felújítás
Tételek száma: | 74 db
Munkanemek száma: | 9 db
Fejezetek száma: | 1 db
Építmény tulajdonsága: | Oktatási célú épület
Utolsó módosítás:
Rezsióradíj:
Bruttó végösszeg: | 0
Nettó végösszeg: | 0
Készítette:

## Főösszesítő
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Összesen
1 Építmény közvetlen költségei |  | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3 A munka ára (HUF) |  | 0

## Munkanem összesítő
Ssz. | Megnevezés | Összesen
35 | Ácsmunka | 0
36 | Vakolás és rabicolás | 0
39 | Szárazépítés | 0
43 | Bádogozás | 0
44 | Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | 0
45 | Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése | 0
47 | Felületképzés | 0
48 | Szigetelés | 0
71 | Elektromos energiaellátás, villanyszerelés | 0
| Összesen (HUF) | 0

## 35.Ácsmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Egységár | Összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód | K. jelző | Munkanem | Normaidő
1 | 35-004-1.2 | Deszkázás ereszdeszkázás, nádazás, bádogozás vagy ereszlemez alá | 29.64 | m² |  | 0 | L-alakú kiszolgáló szárny attika fallefedés bádogozás alátét szerkezet | 350040108955 | ÖN | 35 | 0.38
2 | 35-004-1.2 | Deszkázás ereszdeszkázás, nádazás, bádogozás vagy ereszlemez alá | 46.23 | m² |  | 0 | tornacsarnok attika fallefedés bádogozás alátét szerkezet | 350040108955 | ÖN | 35 | 0.38
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  | 0

## 36.Vakolás és rabicolás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Egységár | Összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód | K. jelző | Munkanem | Normaidő
1 | 36-001-1.1.2-0550030 | Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, beton-, kőfelületen, 1,5 cm vastagságban, Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel Hs60-c, simító, cementhabarcs | 15 | m² |  | 0 | tornacsarnok lefolyók szerelt eldobozolásának környezetében ázások miatti erodált vakolatfelületek újra vakolása | 360010110793 | ÖN | 36 | 1.12
2 | 36-001-1.1.2-0550030 | Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, beton-, kőfelületen, 1,5 cm vastagságban, Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel Hs60-c, simító, cementhabarcs | 10 | m² |  | 0 | L-alakú kiszolgáló szárny lefolyók szerelt eldobozolásának környezetében ázások miatti erodált vakolatfelületek újra vakolása | 360010110793 | ÖN | 36 | 1.12
3 | 36-000-1.1.2 | Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, meszes cementhabarcs | 15 | m² |  | 0 | tornacsarnok lefolyók szerelt eldobozolásának környezetében ázások miatti erodált vakolatfelületek bontása | 360000110605 | ÖN | 36 | 0.29
4 | 36-000-1.1.2 | Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, meszes cementhabarcs | 10 | m² |  | 0 | L-alakú kiszolgáló szárny lefolyók szerelt eldobozolásának környezetében ázások miatti erodált vakolatfelületek bontása | 360000110605 | ÖN | 36 | 0.29
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  | 0

## 39.Szárazépítés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Egységár | Összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód | K. jelző | Munkanem | Normaidő
1 | 39-000-1.1.1.1 | Gipszkarton válaszfal szerkezetek bontása, CW vagy UA fém vázszerkezetről, egyszeres tartóvázról, 2x1 rtg. gipszkarton borítással | 20.44 | m² |  | 0 | tornacsarnok lefolyók szerelt eldobozolásának bontása ebből 10,22 m2 OPCIONÁLIS | 390000154850 | ÖN | 39 | 0.31
2 | 39-000-1.1.1.1 | Gipszkarton válaszfal szerkezetek bontása, CW vagy UA fém vázszerkezetről, egyszeres tartóvázról, 2x1 rtg. gipszkarton borítással | 14.03 | m² |  | 0 | L-alakú kiszolgáló szárny lefolyók szerelt eldobozolásának bontása ebből 7,01 m2 OPCIONÁLIS | 390000154850 | ÖN | 39 | 0.31
3 | 39-005-2.1.1-0123003 | Szabadon álló előtétfal készítése, üveggyapot szigetelőanyag kitöltéssel, 1 rtg. gipszkarton borítással, 50 mm széles profilvázra szerelve, MASTERPLAST NORGIPS GKF tűzgátló gipszkarton lap, 12,5 mm, Cikkszám: 0733-12520000 | 20.44 | m² |  | 0 | tornacsarnok lefolyók szerelt eldobozolásának építése 2 rtg RIGIPS HABITO gipszkarton 2x12,5 mm 5 cm CW 50-es váz, közötte Isover AKUSTO 50 ebből 10,22 m2 OPCIONÁLIS | 390054297046 | ÖN | 39 | 0.82
4 | 39-005-2.1.1-0123003 | Szabadon álló előtétfal készítése, üveggyapot szigetelőanyag kitöltéssel, 1 rtg. gipszkarton borítással, 50 mm széles profilvázra szerelve, MASTERPLAST NORGIPS GKF tűzgátló gipszkarton lap, 12,5 mm, Cikkszám: 0733-12520000 | 14.03 | m² |  | 0 | L-alakú kiszolgáló szárny lefolyók szerelt eldobozolásának építése 2 rtg RIGIPS HABITO gipszkarton 2x12,5 mm 5 cm CW 50-es váz, közötte Isover AKUSTO 50 ebből 7,01 m2 OPCIONÁLIS | 390054297046 | ÖN | 39 | 0.82
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  | 0

## 43.Bádogozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Egységár | Összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód | K. jelző | Munkanem | Normaidő
1 | 43-001-2.1.1 | Sávos szalagfedések; Sima fémlemez fedés készítése lemezszalagból, kettős állókorcos kivitelben (ÁTDOLGOZVA: 43-001-3.1.1-es tételcsoportba), 30°-ig, 100 m²-ig, 550 mm korctávolságig | 42.81 | m² |  | 0 | L-alakú kiszolgáló szárny attika teteje | 430015230640 | ÖN | 43 | 1.24
2 | 43-001-2.1.1 | Sávos szalagfedések; Sima fémlemez fedés készítése lemezszalagból, kettős állókorcos kivitelben (ÁTDOLGOZVA: 43-001-3.1.1-es tételcsoportba), 30°-ig, 100 m²-ig, 550 mm korctávolságig | 63.47 | m² |  | 0 | tornacsarnok attika teteje | 430015230640 | ÖN | 43 | 1.24
3 | 43-000-8 | Falfedések egy vagy két vízorros, hajlatbádog bontása,100 cm kiterített szélességig | 65.85 | m |  | 0 | L-alakú kiszolgáló szárny attika | 430000330800 | ÖN | 43 | 0.32
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  | 0

## 44.Fa- és műanyag szerkezet el
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Egységár | Összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód | K. jelző | Munkanem | Normaidő
1 | 44-000-4 | Fa lambéria, radiátor farács bontása | 3.67 | m² |  | 0 | tornacsarnok lefolyók szerelt eldobozolásának bontása | 440000355571 | ÖN | 44 | 0.3
2 | 44-006-3-0210003 | Fa lambéria elhelyezése, szerelése beépített éklécekre, Fenyő lambéria, 1,75-2,75 m-ig | 3.67 | m² |  | 0 | tornacsarnok lefolyók szerelt eldobozolásának visszaépítése | 440060361926 | ÖN | 44 | 1.88
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  | 0

## 45.Fém nyílászáró és épületlak
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Egységár | Összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód | K. jelző | Munkanem | Normaidő
1 | 45-005-2.2-0180361 | Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése, acél létra, Acél létra, hátvédő korláttal, 400 mm-széles, szögacél oldallal, 18 mm átmérőjű gömbvas fokokkal | 5.5 | m |  | 0 | terepről L-alakú kiszolgáló szárny tetőjére hágcsólétra háttámasszal: tüzihorganyzott és porfestett acél szelvényekből kialakítva | 450050403000 | ÖN | 45 | 1.98
2 | 45-005-2.2-0180361 | Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése, acél létra, Acél létra, hátvédő korláttal, 400 mm-széles, szögacél oldallal, 18 mm átmérőjű gömbvas fokokkal | 4.5 | m |  | 0 | L-alakú kiszolgáló szárnyról tetőjéről tornacsarnok tetőjére hágcsólétra háttámasszal: tüzihorganyzott és porfestett acél szelvényekből kialakítva | 450050403000 | ÖN | 45 | 1.98
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  | 0

## 47.Felületképzés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Egységár | Összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód | K. jelző | Munkanem | Normaidő
1 | 47-011-15.1.1.2-0151174 | Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen, Héra DISZPERZIT beltéri falfesték fehér, EAN: 5996281078317 | 25 | m² |  | 0 |  | 470114406970 | ÖN | 47 | 0.24
2 | 47-010-1.1.2-0419509 | Normál, nem egyenletes nedvszívó képességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós, akril bázisú alapozóval, tagolt felületen, POLI-FARBE diszperziós mélyalapozó, festés előtti felületelőkészítésre | 25 | m² |  | 0 |  | 470105121703 | ÖN | 47 | 0.17
3 | 47-000-1.21.7.3.2-0218154 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés gipszes glettel, gipszkarton felületen, tagolt felületen, Rigips ProMix Finish készre kevert kézi/gépi simító glett 25 kg/vödör | 20.44 | m² |  | 0 | tornacsarnok lefolyók szerelt eldobozolásának építése RIGIPS HABITO gipszkarton 2x12,5 mm ebből 10,22 m2 OPCIONÁLIS | 470004808944 | ÖN | 47 | 0.19
4 | 47-000-1.21.7.3.2-0218154 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés gipszes glettel, gipszkarton felületen, tagolt felületen, Rigips ProMix Finish készre kevert kézi/gépi simító glett 25 kg/vödör | 14.03 | m² |  | 0 | L-alakú kiszolgáló szárny lefolyók szerelt eldobozolásának építése RIGIPS HABITO gipszkarton 2x12,5 mm ebből 7,01 m2 OPCIONÁLIS | 470004808944 | ÖN | 47 | 0.19
5 | 47-011-15.1.1.2-0151174 | Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen, Héra DISZPERZIT beltéri falfesték fehér, EAN: 5996281078317 | 34.47 | m² |  | 0 | lefolyók szerelt eldobozolásának építése RIGIPS HABITO gipszkarton 2x12,5 mm ebből 17,23 m2 OPCIONÁLIS | 470114406970 | ÖN | 47 | 0.24
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  | 0

## 48.Szigetelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Egységár | Összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód | K. jelző | Munkanem | Normaidő
1 | 48-007-41.1.1.1.2-0113073 | Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként vagy talajon fekvő padlószerkezetben, expandált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM AT-N150 expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 1000x500x160 mm | 360 | m² |  | 0 | L-alakú kiszolgáló szárny 16,0 cm expandált polisztirolhab hőszigetelés | 480074239423 | ÖN | 48 | 0.62
2 | 48-007-41.1.1.1.2-0113073 | Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként vagy talajon fekvő padlószerkezetben, expandált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM AT-N150 expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 1000x500x160 mm | 450 | m² |  | 0 | tornacsarnok 16,0 cm expandált polisztirolhab hőszigetelés | 480074239423 | ÖN | 48 | 0.62
3 | 48-007-41.1.1.1.2-0113075 | Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként vagy talajon fekvő padlószerkezetben, expandált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM AT-N150 expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 1000x500x200 mm | 91.45 | m² |  | 0 | L-alakú kiszolgáló szárny attika oldala és teteje | 480074239440 | ÖN | 48 | 0.62
4 | 48-007-41.1.1.1.2-0113075 | Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként vagy talajon fekvő padlószerkezetben, expandált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM AT-N150 expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 1000x500x200 mm | 34.31 | m² |  | 0 | tornacsarnok fal lábazat OPCIONÁLIS | 480074239440 | ÖN | 48 | 0.62
5 | 48-007-41.1.1.1.2-0113075 | Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként vagy talajon fekvő padlószerkezetben, expandált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM AT-N150 expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 1000x500x200 mm | 85.79 | m² |  | 0 | tornacsarnok attika oldala és teteje | 480074239440 | ÖN | 48 | 0.62
6 | 48-007-11.1.1.1-0113073 | Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű nem járható lapostetőn vagy extenzív zöldtetőn, vízszintes és függőleges felületen (rögzítés külön tételben), egy rétegben, expandált polisztirolhab hőszigetelő lemezzel, AUSTROTHERM AT-N150 expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 1000x500x160 mm | 360 | m² |  | 0 | L-alakú kiszolgáló szárny 6,0 cm – 24,0 cm ékbevágott expandált polisztirolhab lejtésképzés 2,5 %-os lejtésben EPS150 | 480072299210 | ÖN | 48 | 0.24
7 | 48-007-11.1.1.1-0113073 | Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű nem járható lapostetőn vagy extenzív zöldtetőn, vízszintes és függőleges felületen (rögzítés külön tételben), egy rétegben, expandált polisztirolhab hőszigetelő lemezzel, AUSTROTHERM AT-N150 expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 1000x500x160 mm | 450 | m² |  | 0 | tornacsarnok 6,0 cm – 24,0 cm ékbevágott expandált polisztirolhab lejtésképzés 2,5 %-os lejtésben EPS150 | 480072299210 | ÖN | 48 | 0.24
8 | 48-021-1.64.1.1 | Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő lejtésképző elemek ragasztásos rögzítése, lapostetőn, poliuretán habragasztóval | 360 | m² |  | 0 | L-alakú kiszolgáló szárny |  | ÖN | 48 | 0.16
9 | 48-021-1.64.1.1 | Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő lejtésképző elemek ragasztásos rögzítése, lapostetőn, poliuretán habragasztóval | 450 | m² |  | 0 | tornacsarnok |  | ÖN | 48 | 0.16
10 | 48-005-1.41.1.1-0095885 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Alátét, elválasztó, tűzvédelmi és sérülésellenőrző rétegek lefektetése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, vízszintes felületen, FATRATEX 300 hőkezelt geotextília 300g/m2 | 360 | m² |  | 0 | L-alakú kiszolgáló szárny 1 rtg. min. 200 g/m2 geotextília vízszigetelés aljzatául (pl. Sika Sarnafil S Felt A300, vagy azzal műszakilag egyenértékű) | 480052296492 | ÖN | 48 | 0.08
11 | 48-005-1.41.1.1-0095885 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Alátét, elválasztó, tűzvédelmi és sérülésellenőrző rétegek lefektetése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, vízszintes felületen, FATRATEX 300 hőkezelt geotextília 300g/m2 | 450 | m² |  | 0 | tornacsarnok 1 rtg. min. 200 g/m2 geotextília vízszigetelés aljzatául (pl. Sika Sarnafil S Felt A300, vagy azzal műszakilag egyenértékű) | 480052296492 | ÖN | 48 | 0.08
12 | 48-005-1.41.1.2-0095885 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Alátét, elválasztó, tűzvédelmi és sérülésellenőrző rétegek lefektetése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, függőleges felületen, FATRATEX 300 hőkezelt geotextília 300g/m2 | 91.45 | m² |  | 0 | L-alakú kiszolgáló szárny attika oldala és teteje 1 rtg. min. 200 g/m2 geotextília vízszigetelés aljzatául (pl. Sika Sarnafil S Felt A300, vagy azzal műszakilag egyenértékű) | 480052296596 | ÖN | 48 | 0.12
13 | 48-005-1.41.1.2-0095885 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Alátét, elválasztó, tűzvédelmi és sérülésellenőrző rétegek lefektetése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, függőleges felületen, FATRATEX 300 hőkezelt geotextília 300g/m2 | 34.31 | m² |  | 0 | tornacsarnok fal lábazat OPCIONÁLIS 1 rtg. min. 200 g/m2 geotextília vízszigetelés aljzatául (pl. Sika Sarnafil S Felt A300, vagy azzal műszakilag egyenértékű) | 480052296596 | ÖN | 48 | 0.12
14 | 48-005-1.41.1.2-0095885 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Alátét, elválasztó, tűzvédelmi és sérülésellenőrző rétegek lefektetése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, függőleges felületen, FATRATEX 300 hőkezelt geotextília 300g/m2 | 85.79 | m² |  | 0 | tornacsarnok attika oldala és teteje 1 rtg. min. 200 g/m2 geotextília vízszigetelés aljzatául (pl. Sika Sarnafil S Felt A300, vagy azzal műszakilag egyenértékű) | 480052296596 | ÖN | 48 | 0.12
15 | 48-005-1.4.1.1-0212801 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízszintes felületen (lapostetőn), egy rétegben, minimum 0,6 mm vastag lágy PVC lemezzel, átlapolások forrólevegős hegesztésével (rögzítés külön tételben), Sikaplan SGmA-15 beige leterheléssel rögzítendő PVC csapadékvíz elleni szigetelőlemez, 1.5 mm vastag, 2,00/20 m tekercsméretben, FLL gyökérállósági minősítéssel | 360 | m² |  | 0 | L-alakú kiszolgáló szárny 1 rtg 1,5 mm v tg. lágyított, szöveterősítéses PVC lemez csapadékvíz elleni szigetelés, lazán fektetve, forrólevegős hegesztéssel felületfolytonosítva (pl. Sikaplan SGmA1,5) | 480054809105 | ÖN | 48 | 0.27
16 | 48-005-1.4.1.1-0212801 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízszintes felületen (lapostetőn), egy rétegben, minimum 0,6 mm vastag lágy PVC lemezzel, átlapolások forrólevegős hegesztésével (rögzítés külön tételben), Sikaplan SGmA-15 beige leterheléssel rögzítendő PVC csapadékvíz elleni szigetelőlemez, 1.5 mm vastag, 2,00/20 m tekercsméretben, FLL gyökérállósági minősítéssel | 450 | m² |  | 0 | tornacsarnok 1 rtg 1,5 mm v tg. lágyított, szöveterősítéses PVC lemez csapadékvíz elleni szigetelés, lazán fektetve, forrólevegős hegesztéssel felületfolytonosítva (pl. Sikaplan SGmA1,5) | 480054809105 | ÖN | 48 | 0.27
17 | 48-005-1.5.1.1-0212801 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Függőleges felületen (épületlábazaton vagy attikafalon), egy rétegben, minimum 0,6 mm vastag lágy PVC lemezzel, átlapolások forrólevegős hegesztésével, Sikaplan SGmA-15 beige leterheléssel rögzítendő PVC csapadékvíz elleni szigetelőlemez, 1.5 mm vastag, 2,00/20 m tekercsméretben, FLL gyökérállósági minősítéssel | 91.45 | m² |  | 0 | L-alakú kiszolgáló szárny attika oldala és teteje 1 rtg 1,5 mm vtg. lágyított, szöveterősítéses PVC lemez csapadékvíz elleni szigetelés, lazán fektetve, forrólevegős hegesztéssel felületfolytonosítva (pl. Sikaplan SGmA1,5) | 480054809335 | ÖN | 48 | 0.51
18 | 48-005-1.5.1.1-0212801 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Függőleges felületen (épületlábazaton vagy attikafalon), egy rétegben, minimum 0,6 mm vastag lágy PVC lemezzel, átlapolások forrólevegős hegesztésével, Sikaplan SGmA-15 beige leterheléssel rögzítendő PVC csapadékvíz elleni szigetelőlemez, 1.5 mm vastag, 2,00/20 m tekercsméretben, FLL gyökérállósági minősítéssel | 34.31 | m² |  | 0 | tornacsarnok fal lábazat OPCIONÁLIS 1 rtg 1,5 mm vtg. lágyított, szöveterősítéses PVC lemez csapadékvíz elleni szigetelés, lazán fektetve, forrólevegős hegesztéssel felületfolytonosítva (pl. Sikaplan SGmA1,5) | 480054809335 | ÖN | 48 | 0.51
19 | 48-005-1.5.1.1-0212801 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Függőleges felületen (épületlábazaton vagy attikafalon), egy rétegben, minimum 0,6 mm vastag lágy PVC lemezzel, átlapolások forrólevegős hegesztésével, Sikaplan SGmA-15 beige leterheléssel rögzítendő PVC csapadékvíz elleni szigetelőlemez, 1.5 mm vastag, 2,00/20 m tekercsméretben, FLL gyökérállósági minősítéssel | 85.79 | m² |  | 0 | tornacsarnok attika oldala és teteje 1 rtg 1,5 mm vtg. lágyított, szöveterősítéses PVC lemez csapadékvíz elleni szigetelés, lazán fektetve, forrólevegős hegesztéssel felületfolytonosítva (pl. Sikaplan SGmA1,5) | 480054809335 | ÖN | 48 | 0.51
20 | 48-005-1.41.1.1-0117025 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Alátét, elválasztó, tűzvédelmi és sérülésellenőrző rétegek lefektetése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, vízszintes felületen, DIADEM VLU-500, rothadásmentes, vegyes szintetikus szálakból, tűnemezeléssel készült, mindkét oldalán hőkezelt mechanikai védő geotextil extenzív zöldtetőhöz, felületsúly: 500 g/m2, szakítószilárdság hossz/keresztirányban: 10,0 kN/m / 15,0 kN/m, statikus átszakítással szembeni ellenállás (CBR): 3,0 kN, jellemző nyílásméret: 79 mikrom, vízáteresztő képesség: 80 l/(m2s), ellenállósági osztály: GRK 4, szín: multicolor, méret: 50x2 m/tekercs, fektetése 10 cm átfedéssel, Termékszám: 320302 | 360 | m² |  | 0 | L-alakú kiszolgáló szárny 1 rtg geotextília elválasztó réteg (pl. DIADÉM VLU-500) | 480055209720 | ÖN | 48 | 0.08
21 | 48-005-1.41.1.1-0117025 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Alátét, elválasztó, tűzvédelmi és sérülésellenőrző rétegek lefektetése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, vízszintes felületen, DIADEM VLU-500, rothadásmentes, vegyes szintetikus szálakból, tűnemezeléssel készült, mindkét oldalán hőkezelt mechanikai védő geotextil extenzív zöldtetőhöz, felületsúly: 500 g/m2, szakítószilárdság hossz/keresztirányban: 10,0 kN/m / 15,0 kN/m, statikus átszakítással szembeni ellenállás (CBR): 3,0 kN, jellemző nyílásméret: 79 mikrom, vízáteresztő képesség: 80 l/(m2s), ellenállósági osztály: GRK 4, szín: multicolor, méret: 50x2 m/tekercs, fektetése 10 cm átfedéssel, Termékszám: 320302 | 450 | m² |  | 0 | tornacsarnok 1 rtg geotextília elválasztó réteg (pl. DIADÉM VLU-500) | 480055209720 | ÖN | 48 | 0.08
22 | 48-005-1.41.1.2-0117025 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Alátét, elválasztó, tűzvédelmi és sérülésellenőrző rétegek lefektetése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, függőleges felületen, DIADEM VLU-500, rothadásmentes, vegyes szintetikus szálakból, tűnemezeléssel készült, mindkét oldalán hőkezelt mechanikai védő geotextil extenzív zöldtetőhöz, felületsúly: 500 g/m2, szakítószilárdság hossz/keresztirányban: 10,0 kN/m / 15,0 kN/m, statikus átszakítással szembeni ellenállás (CBR): 3,0 kN, jellemző nyílásméret: 79 mikrom, vízáteresztő képesség: 80 l/(m2s), ellenállósági osztály: GRK 4, szín: multicolor, méret: 50x2 m/tekercs, fektetése 10 cm átfedéssel, Termékszám: 320302 | 91.45 | m² |  | 0 | L-alakú kiszolgáló szárny attika oldala és teteje 1 rtg geotextília elválasztó réteg (pl. DIADÉM VLU-500) | 480055209744 | ÖN | 48 | 0.12
23 | 48-005-1.41.1.2-0117025 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Alátét, elválasztó, tűzvédelmi és sérülésellenőrző rétegek lefektetése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, függőleges felületen, DIADEM VLU-500, rothadásmentes, vegyes szintetikus szálakból, tűnemezeléssel készült, mindkét oldalán hőkezelt mechanikai védő geotextil extenzív zöldtetőhöz, felületsúly: 500 g/m2, szakítószilárdság hossz/keresztirányban: 10,0 kN/m / 15,0 kN/m, statikus átszakítással szembeni ellenállás (CBR): 3,0 kN, jellemző nyílásméret: 79 mikrom, vízáteresztő képesség: 80 l/(m2s), ellenállósági osztály: GRK 4, szín: multicolor, méret: 50x2 m/tekercs, fektetése 10 cm átfedéssel, Termékszám: 320302 | 34.31 | m² |  | 0 | tornacsarnok fal lábazat OPCIONÁLIS 1 rtg geotextília elválasztó réteg (pl. DIADÉM VLU-500) | 480055209744 | ÖN | 48 | 0.12
24 | 48-005-1.41.1.2-0117025 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Alátét, elválasztó, tűzvédelmi és sérülésellenőrző rétegek lefektetése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, függőleges felületen, DIADEM VLU-500, rothadásmentes, vegyes szintetikus szálakból, tűnemezeléssel készült, mindkét oldalán hőkezelt mechanikai védő geotextil extenzív zöldtetőhöz, felületsúly: 500 g/m2, szakítószilárdság hossz/keresztirányban: 10,0 kN/m / 15,0 kN/m, statikus átszakítással szembeni ellenállás (CBR): 3,0 kN, jellemző nyílásméret: 79 mikrom, vízáteresztő képesség: 80 l/(m2s), ellenállósági osztály: GRK 4, szín: multicolor, méret: 50x2 m/tekercs, fektetése 10 cm átfedéssel, Termékszám: 320302 | 85.79 | m² |  | 0 | tornacsarnok attika oldala és teteje 1 rtg geotextília elválasztó réteg (pl. DIADÉM VLU-500) | 480055209744 | ÖN | 48 | 0.12
25 | 48-005-1.7.1.1.1.1-0095273 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Felső réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, vízszintes felületen, nehéz felületvédelem nélküli tetőkön, minimum 3,0 mm vastag palaőrlemény hintésű elasztomerbitumenes (SBS modifikált) öntapadó lemezzel, aljzathoz, átlapolásoknál teljes felületen hengerelve leragasztva, BAUDER TEC KSO SN hidegen öntapadó, elasztomerbitumenes zárólemez, hegeszthető varratokkal, SBS, 4 mm, 1000 N/50 mm poliészter +üvegfátyol, -30°C+100°C, E osztály, Broof(t1), Csz.: 1618 4000 | 1 | m² |  | 0 | a jelenlegi rétegek megtartásával3 L-alakú kiszolgáló szárny OPCIONÁLIS megmaradó felújítandó tető csapadékvíz elleni meglévő szigetelő rétegei (szükség szerint foltszerűen javítva, páraszellőzők beépítésével szellőztetve) | 480050532244 | ÖN | 48 | 0.45
26 | 48-005-1.7.1.1.1.1-0095273 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Felső réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, vízszintes felületen, nehéz felületvédelem nélküli tetőkön, minimum 3,0 mm vastag palaőrlemény hintésű elasztomerbitumenes (SBS modifikált) öntapadó lemezzel, aljzathoz, átlapolásoknál teljes felületen hengerelve leragasztva, BAUDER TEC KSO SN hidegen öntapadó, elasztomerbitumenes zárólemez, hegeszthető varratokkal, SBS, 4 mm, 1000 N/50 mm poliészter +üvegfátyol, -30°C+100°C, E osztály, Broof(t1), Csz.: 1618 4000 | 1 | m² |  | 0 | a jelenlegi rétegek megtartásával tornacsarnok OPCIONÁLIS megmaradó felújítandó tető csapadékvíz elleni meglévő szigetelő rétegei (szükség szerint foltszerűen javítva, páraszellőzők beépítésével szellőztetve) | 480050532244 | ÖN | 48 | 0.45
27 | 48-005-1.51.6.1 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Szivárgó- szűrő- és/vagy védőrétegek beépítése, ágyazó- és szivárgó réteg készítése, ömlesztett anyaggal, bazaltzúzalék | átalány | m³ |  | 0 | mechanikai rögzítéssel oldjuk meg, ennek ára szerepel a ktgvetési tételben (A+D) | 480050538462 | ÖN | 48 | 4.9
28 | 48-005-1.51.6.1 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Szivárgó- szűrő- és/vagy védőrétegek beépítése, ágyazó- és szivárgó réteg készítése, ömlesztett anyaggal, bazaltzúzalék | átalány | m³ |  | 0 | mechanikai rögzítéssel oldjuk meg, ennek ára szerepel a ktgvetési tételben (A+D) | 480050538462 | ÖN | 48 | 4.9
29 | 48-000-19 | Tetőösszefolyók vagy oldalkifolyók bontása lombkosárral, összefolyóval összeépíthető ráccsal vagy anélkül, egy-vagy kéttagú tetőösszefolyók, oldalkifolyók | 5 | db |  | 0 | L-alakú kiszolgáló szárny | 480000515183 | ÖN | 48 | 0.5
30 | 48-000-19 | Tetőösszefolyók vagy oldalkifolyók bontása lombkosárral, összefolyóval összeépíthető ráccsal vagy anélkül, egy-vagy kéttagú tetőösszefolyók, oldalkifolyók | 4 | db |  | 0 | tornacsarnok | 480000515183 | ÖN | 48 | 0.5
31 | 48-005-1.83.1-0413483 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Páraszellőző elhelyezése, termoplasztikus műanyag páraszellőző beépítése bitumenes lemez szigetelésű tetőben, csapadékvíz elleni szigeteléshez vízhatlanul csatlakoztatva, EUROSZIG T-Plusz páraszellőző d75 h 270 bitumenes lemezhez | 5 | db |  | 0 | lapostető - a jelenlegi rétegek megtartása L-alakú kiszolgáló szárny megmaradó felújítandó tető csapadékvíz elleni meglévő szigetelő rétegei szükség szerint páraszellőzők / gőznyomás kivezetők pótlása | 480050539702 | ÖN | 48 | 0.47
32 | 48-005-1.83.1-0413483 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Páraszellőző elhelyezése, termoplasztikus műanyag páraszellőző beépítése bitumenes lemez szigetelésű tetőben, csapadékvíz elleni szigeteléshez vízhatlanul csatlakoztatva, EUROSZIG T-Plusz páraszellőző d75 h 270 bitumenes lemezhez | 4 | db |  | 0 | lapostető - a jelenlegi rétegek megtartása tornacsarnok megmaradó felújítandó tető csapadékvíz elleni meglévő szigetelő rétegei szükség szerint páraszellőzők / gőznyomás kivezetők pótlása | 480050539702 | ÖN | 48 | 0.47
33 | 48-005-1.81.1-0117386 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Lombkosár, védőkosár elhelyezése, tetőösszefolyónál vagy oldalkifolyónál, DIADEM TRK-20-AL, alumínium kavicskosár, oldalán vízelvezető nyílásokkal, mely a tetőteraszok összefolyói és a teraszrács közé beépítve megakadályozza a teraszfelépítmény szilárd anyagainak (pl. kőzúzalék) bemosódását a lefolyórendszerbe, méret: 20x20x4 cm (hxszxm), tömeg: 0,14 kg/db, Termékszám: 210801 | 5 | db |  | 0 | összefolyók, lefolyók: belső vízlevezetés L-alakú kiszolgáló szárny | 480055210900 | ÖN | 48 | 0.06
34 | 48-005-1.81.1-0117386 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Lombkosár, védőkosár elhelyezése, tetőösszefolyónál vagy oldalkifolyónál, DIADEM TRK-20-AL, alumínium kavicskosár, oldalán vízelvezető nyílásokkal, mely a tetőteraszok összefolyói és a teraszrács közé beépítve megakadályozza a teraszfelépítmény szilárd anyagainak (pl. kőzúzalék) bemosódását a lefolyórendszerbe, méret: 20x20x4 cm (hxszxm), tömeg: 0,14 kg/db, Termékszám: 210801 | 4 | db |  | 0 | összefolyók, lefolyók: belső vízlevezetés tornacsarnok | 480055210900 | ÖN | 48 | 0.06
35 | 48-005-1.82.1-0096472 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Összefolyóval összeépíthető rács és lefolyócsonk elhelyezése, tetőösszefolyónál, BAUDERGREEN MR 400 gully fedőrács, horganyzott acél, tetőösszefolyó fölé, 400 x 400 mm, magasság 80-125 mm, rostélyháló fedéssel, Cikksz.: 7432 0400 | 5 | db |  | 0 | összefolyók, lefolyók: belső vízlevezetés L-alakú kiszolgáló szárny | 480054579066 | ÖN | 48 | 0.16
36 | 48-005-1.82.1-0096472 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Összefolyóval összeépíthető rács és lefolyócsonk elhelyezése, tetőösszefolyónál, BAUDERGREEN MR 400 gully fedőrács, horganyzott acél, tetőösszefolyó fölé, 400 x 400 mm, magasság 80-125 mm, rostélyháló fedéssel, Cikksz.: 7432 0400 | 4 | db |  | 0 | összefolyók, lefolyók: belső vízlevezetés tornacsarnok | 480054579066 | ÖN | 48 | 0.16
37 | 48-005-1.41.1.2-0095885 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Alátét, elválasztó, tűzvédelmi és sérülésellenőrző rétegek lefektetése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, függőleges felületen, FATRATEX 300 hőkezelt geotextília 300g/m2 | 8.4 | m² |  | 0 | L-alakú kiszolgáló szárny szellőző felépítmény lábazat 1 rtg. min. 200 g/m2 geotextília vízszigetelés aljzatául (pl. Sika Sarnafil S Felt A300, vagy azzal műszakilag egyenértékű) | 480052296596 | ÖN | 48 | 0.12
38 | 48-005-1.5.1.1-0212801 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Függőleges felületen (épületlábazaton vagy attikafalon), egy rétegben, minimum 0,6 mm vastag lágy PVC lemezzel, átlapolások forrólevegős hegesztésével, Sikaplan SGmA-15 beige leterheléssel rögzítendő PVC csapadékvíz elleni szigetelőlemez, 1.5 mm vastag, 2,00/20 m tekercsméretben, FLL gyökérállósági minősítéssel | 8.4 | m² |  | 0 | L-alakú kiszolgáló szárny szellőző felépítmény lábazat 1 rtg 1,5 mm vtg. lágyított, szöveterősítéses PVC lemez csapadékvíz elleni szigetelés, lazán fektetve, forrólevegős hegesztéssel felületfolytonosítva (pl. Sikaplan SGmA1,5) | 480054809335 | ÖN | 48 | 0.51
39 | 48-005-1.41.1.2-0117025 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Alátét, elválasztó, tűzvédelmi és sérülésellenőrző rétegek lefektetése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, függőleges felületen, DIADEM VLU-500, rothadásmentes, vegyes szintetikus szálakból, tűnemezeléssel készült, mindkét oldalán hőkezelt mechanikai védő geotextil extenzív zöldtetőhöz, felületsúly: 500 g/m2, szakítószilárdság hossz/keresztirányban: 10,0 kN/m / 15,0 kN/m, statikus átszakítással szembeni ellenállás (CBR): 3,0 kN, jellemző nyílásméret: 79 mikrom, vízáteresztő képesség: 80 l/(m2s), ellenállósági osztály: GRK 4, szín: multicolor, méret: 50x2 m/tekercs, fektetése 10 cm átfedéssel, Termékszám: 320302 | 8.4 | m² |  | 0 | L-alakú kiszolgáló szárny szellőző felépítmény lábazat 1 rtg geotextília elválasztó réteg (pl. DIADÉM VLU-500) | 480055209744 | ÖN | 48 | 0.12
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  | 0

## 71.Elektromos energiaellátás,
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Egységár | Összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód | K. jelző | Munkanem | Normaidő
1 | 71-010-8.1 | Csarnokvilágító lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, védett kivitelben, min. IP 54, kompakt fénycsöves, alumínium ernyővel | 24 | db |  | 0 | tornacsarnok tornateremben a lámpatestek körül elmaradt rácsok pótlása | 710100802891 | ÖN | 71 | 1.51
2 | 71-000-2.1 | Villámhárító leszerelése, felfogó vezeték | 76.18 | m |  | 0 | L-alakú kiszolgáló szárny | 710000695994 | ÖN | 71 | 0.17
3 | 71-000-2.2 | Villámhárító leszerelése, felfogó rúd | 6 | db |  | 0 | L-alakú kiszolgáló szárny | 710000696006 | ÖN | 71 | 0.38
4 | 71-000-2.1 | Villámhárító leszerelése, felfogó vezeték | 111.91 | m |  | 0 | tornacsarnok | 710000695994 | ÖN | 71 | 0.17
5 | 71-000-2.2 | Villámhárító leszerelése, felfogó rúd | 54 | db |  | 0 | tornacsarnok | 710000696006 | ÖN | 71 | 0.38
6 | 71-013-1.2.1-0310301 | Villámhárító felfogóvezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, lapos tetőn, betongúlára szerelve, 60 mm²-ig, OBO horganyzott köracél, 8 mm, RD8, R.sz.: 5021081 | 76.18 | m |  | 0 | L-alakú kiszolgáló szárny | 710130816846 | ÖN | 71 | 0.32
7 | 71-013-1.2.1-0310301 | Villámhárító felfogóvezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, lapos tetőn, betongúlára szerelve, 60 mm²-ig, OBO horganyzott köracél, 8 mm, RD8, R.sz.: 5021081 | 111.91 | m |  | 0 | tornacsarnok | 710130816846 | ÖN | 71 | 0.32
8 | 71-013-1.2.9 | Villámhárító felfogóvezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, lapos tetőn, betongúlára szerelve, kiegészítő elemek | 35 | db |  | 0 | L-alakú kiszolgáló szárny |  | ÖN | 71 | 0.18
9 | 71-013-1.2.9 | Villámhárító felfogóvezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, lapos tetőn, betongúlára szerelve, kiegészítő elemek | 65 | db |  | 0 | tornacsarnok |  | ÖN | 71 | 0.18
10 | 71-013-5.1 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd/oszlop szívócsúccsal, tartóval, csatlakozás védővel | 6 | db |  | 0 | L-alakú kiszolgáló szárny |  | ÖN | 71 | 2.47
11 | 71-013-5.1 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd/oszlop szívócsúccsal, tartóval, csatlakozás védővel | 54 | db |  | 0 | tornacsarnok |  | ÖN | 71 | 2.47
12 | 71-013-5.3-0310366 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, bádogszegély, esőcsatorna bekötése, OBO bádogszegély bekötő bilincs, 10 mm vastagságig, 8/10 mm köracélhoz, R.sz.: 5317207 | 5 | db |  | 0 | L-alakú kiszolgáló szárny | 710130818686 | ÖN | 71 | 0.11
13 | 71-013-5.3-0310366 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, bádogszegély, esőcsatorna bekötése, OBO bádogszegély bekötő bilincs, 10 mm vastagságig, 8/10 mm köracélhoz, R.sz.: 5317207 | 4 | db |  | 0 | tornacsarnok | 710130818686 | ÖN | 71 | 0.11
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  | 0